## Slide 1
Netwerken 3
Firewalls

## Slide 3
Standaard TCP/IP pakket
Bron_IP
  DHCP/Fixed
Bron_Poort
  "random"
  gt 1023
Bron_Mac
  Ingebakken in kaart
Doel_IP
  DNS
Doel_Poort
  Well-known: 80, 21,..
  lt 1023
Doel_Mac
  binnen LAN: ARP
  buiten LAN: Mac gateway

## Slide 4
Standaard TCP conversatie opstarten
Client
  verbinding aanvragen
  SYN --->
  ACK --->
Server
  verbinding toestaan
  <------ SYN-ACK
  data sturen

## Slide 5
Verbinding Stoppen
FIN of RST
Wat als iemand dat in jouw plaats stuurt?
  Met vals (gespoofed) serveradres
  Iedereen kan alle verbindingen stoppen
    ook vanuit interne clients
  Verhinderen door stateful te werken
    status bijhouden van elke verbinding
    ook sequence numbers bijhouden
    timeout in milliseconden voor elke verbinding

## Slide 6
Voorbeeldnetwerk

## Slide 7
HTTP aanvraag naar jouw webserver
TCP SYN, IN gt 1023 80 any 200.2.2.2/32

## Slide 8
Standaard: Anti spoofing
Niemand kan vanuit internet hetzelfde adres hebben als een intern adres
!any IN elke poort elke poort 200.2.2.0/24 200.2.2.0/24

## Slide 9
ICMP redirect
Foutbericht dat zegt dat je langs een andere route moet gaan
  Misbruik: Zelf ICMP redirect sturen
    Alle communicatie langs jou laten lopen

## Slide 10
Source Routing
Route van een pakket aangeven binnen een pakket
Handig bij regelen verkeer/bandbreedte
  Soort GPS die de ideale route aangeeft
!ip IN,OUT sourceroute – any any

## Slide 11
Actieve FTP
Aanvraag naar FTP server op poort 21
Data vanuit FTP server vanuit poort 20
  Alles vanuit poort 20 mag binnen naar alle hogere poorten!

## Slide 12
Passieve FTP
Aanvraag naar FTP server op poort 21
Server stuurt voor data random poort waarop client moet connecteren

## Slide 13
DNS
UDP poort 53
  Gewone client aanvragen aan DNS server
  Externe DNS server
    Beperken welke externe DNS servers toegelaten zijn
      Anders alle UDP vanuit poort 53 toegelaten
    UDP OUT gt 1023 53 any 8.8.8.8
  Interne DNS servers
    Beperken welke externe DNS servers parents zijn van jouw DNS server
    TCP SYN,IN any 53 8.8.8.8 200.2.2.2/32
TCP poort 53
  Enkel voor zone transfers (doorgeven naam-ip tabellen tussen DNS servers onderling)

## Slide 14
Statustabel (vereenvoudigd)
Verstuurd
  TCP SYN_SENT src=192.168.1.34 dst=172.16.2.23 sport=1054 dport=21 [UNREPLIED]
Terug Verwacht:
  src=172.16.2.23 dst=192.168.1.34 sport=21dport=1054 use=1
Goedgekeurd (SYN is bevestigd)
  TCP ESTABLISHED src=192.168.1.34 dst=172.16.2.23 sport=1054 dport=21
  src=172.16.2.23 dst=192.168.1.34 sport=21 dport=1054 [ASSURED] use=1

## Slide 15
Cisco reflexive (stateful) access list
interface FastEthernet 0/0
ip access-group INKOMEND in
ip access-group UITGAAND out
ip access-list extended UITGAAND
permit tcp any any reflect TCPVERKEER
ip access-list extended INKOMEND
permit icmp any any
deny udp any any
evaluate TCPVERKEER

## Slide 16
Stateful met iptables TCP
SYN=NEW
iptables -A OUTPUT -p tcp -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
Speciale optie RELATED
  Laat ook foutberichten (ICMP) door in verband met de verbinding
    bv website opvragen maar poort werd geblokkeerd

## Slide 17
Stateful met iptables UDP
UDP kan nooit stateful zijn
UDP is bij iptables pseudo stateful
  bv DNS aanvraag poort 53 waar is www.kdg.be?
  iptables verwacht binnen x tijd een antwoord op die vraag

## Slide 18
Red LAN/ Blue LAN
Red LAN DMZ (traag)
Blue LAN intern (snel)

## Slide 19
If God is dead, who will save the Queen?
Logging